Общие требования к оригинал макетам(ОМ) на цифровую печать.

- ОРИГИНАЛ-МАКЕТ (ОМ) ДОЛЖЕН ПО ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ И ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕКСТОВЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ ЗАКАЗЧИКА. В СЛУЧАЕ РАСХОЖДЕНИЯ ОМ С ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЛЕЖИТ НА ЗАКАЗЧИКЕ.

- Все макеты принимаются в электронном виде, по e-mail, ftp, на внешних носителях. Высылать на электронную почту файлы большого объема (более 10-15Мб) не рекомендуется.

- При предоставлении ОМ  на внешнем носителе, предоставлять текстовый файл с техническим заданием. Если заказ выкладывается на ftp или на файлообменник,  необходимо прислать заявку по e-mail с ТЗ и полной ссылкой на файл.

- ОМ макет предоставляется в графических редакторах совместимых с ОС Windows (Corel Draw X6, Adobe CS 5, Freehand 12) Избегать при создании ОМ офисных приложений, таких как MS Word, Excel, Power Point и им подобных, Autocad.

- В макете все шрифты должны быть переведены в кривые. Обратите внимание, что если текст сгруппирован с растровым изображением, он в кривые не переводится.

- Растровые изображения  должны иметь разрешение не более 300 dpi.

- В макете должен быть указан обрезной формат и сделаны выносы под обрез по 2мм с каждой стороны. Текстовая и графическая информация (текст, логотип) должны располагаться на расстоянии не менее 3 мм от обрезной линии реза. Для макетов под вырубку или плоттерную резку должен быть указан контур вырубки или резки и также сделаны вылеты по 2 мм по всему периметру.

- ОМ должен быть в цветовой модели CMYK (предпочтительно использование цветового профиля GRACoL2006_Coated), возможно использование RGB или Pantone, но в этом случае возможно несоответствие заданному цвету, за что наша компания ответственности не несет.

- Для многостраничных изданий верстку нужно предоставлять  пополосно (сохраняя последовательность страниц в издании). При отсутствии нумерации страниц желательно предоставлять черновой собранный образец.

- При подготовке PDF-файлов для печати в файл используйте Acrobat Distiller,  предварительно убрав все компрессии и конвертации цветов, а также масштабирование. Шрифты должны быть встроены в PDF файл.

- Сложные графические заливки, текстуры, линзы, эффекты прозрачности, особенно в  программе Corel Draw должны быть отрастрированы.

- Линки следует прилинковывать к документу.

- К макету, предназначенному для персонализации необходимо приложить базу с персональными данными в формате Excel и приложить или указать шрифт для персонализации.

- Мы не несем ответственности за цветопередачу при печати на разных специфических материалах, а также за непопадание в предоставленный образец, который был изготовлен кем-то и когда-то. Также наша компания не несет ответственности за текстовое содержание, грамматические, синтаксические, лингвистические, стилистические и прочие ошибки.

Требование к сопроводительному техническому заданию (ТЗ).

ТЗ должно содержать:

- Тираж изделий и количество видов изделий

- Обрезной формат

- Материал (точное название с номером из каталога поставщика)

- Цветность (цветное - это 4+0 или 4+4, чернобелое - это 1+0 или 1+1)

- Всю необходимую постпечатную обработку (полная информация)

- Для буклетов формат в развороте, формат в сборе, количество полос, вид брошюровки.

- Для выборочной лакировки необходимо прикрепить макет выборки в формате cdr

- Для тиснения, конгрева, вырубки, плоттерной резки, лака необходимо прилагать отдельный макет элементов тиснения, контур вырубки, контур резки, чернобелый макет лака, либо отдельными слочми. При использовании одного из наших вырубных штампов нужна усадка под наш штамп.

Наша компания не несет ответственности за несоответствие макета печати и постпечатных файлов. При разработке дизайна следует учитывать запечатываемый материал, чем сложнее фактура материала, тем меньше должно содержаться  заливок в макете. Выбор материала остается за вами.